LUCRARE DE CONTROL

V.I

- Fie a o variabilă întreagă cu valoarea 5 şi b o variabilă întreagă cu valoarea 10. Evaluaţi expresia:

(a%2= = 0) && (b%2= =0) || (a%2= = 1) &&( b%2= =1)

unde: a%b reprezintă restul împărţirii lui a la b.

- Scrieţi un script JavaScript care să afişeze adevărat, dacă şi numai dacă două numere întregi memorate în variabilele x şi y sunt consecutive şi fals în caz contrar.

- Se consideră trei variabile a, b şi c. Se cere să se interschimbe circular de la stânga la dreapta valorile lor, apoi să se afişeze valorile astfel interschimbate. Exemplu: Dacă iniţial a=3, b=16, c=4.2 atunci după o interschimbare vom avea a=4.2, b=3, c=16.

- Realizaţi un program care calculează suma primelor n numere naturale pare s=2+4+…+2n. Exemplu: pentru n=4 rezultă s=2+4+6+8=20.

- Se consideră trei numere a, b, c. Verifică dacă cele trei numere pot forma laturile unui triunghi. În caz afirmativ calculează aria şi perimetrul triunghiului si precizează tipul lui(echilateral, isoscel, dreptunghic).

LUCRARE DE CONTROL

V.II

- Cunoscând laturile unui triunghi oarecare - a, b si c – să se scrie un script JavaScript care să calculeze și să afișeze perimetrul și aria sa.

- Se consideră numărul natural n. Scrieți un script JavaScript care afișează ultima cifră a numărului n. De exemplu, dacă n este 127, programul va afişa 7.

- Scrieţi un script JavaScript care calculează şi afişează media aritmetică a numerelor negative impare mai mari       ca    -n.

- Se consideră trei numere, să se afişeze în ordine descrescătoare.

- Să se determine cîte numere divizibile prin 3 sunt pe intervalul [a; b].

LUCRARE DE CONTROL

V.III

- Cunoscând laturile unui dreptunghi – a si b  – sa se scrie un script JavaScript care să calculeze și să afişeze perimetrul,  aria şi lungimea diagonalei.

- Să se scrie un script JavaScript care calculează şi afişează modulul unui număr.

- Se consideră numărul natural n care constituie un an calendaristic. Să se scrie un program care determină dacă n reprezintă un an bisect. Anul se numeşte bisect dacă se împarte fără rest la 4 şi nu se împarte la 100 sau dacă se împarte fără rest la 400.

- Se consideră numărul natural n. Să se scrie un script JavaScript care calculează şi afişează suma primelor n numere impare. De exemplu dacă n=4,   S=1+3+5+7 =16

- Se consideră numărul natural n. Să se afişeze “Da” sau “Nu” în dependenţa dacă acesta este format din două cifre.